## Slide 1: (earcatcher)
Notes: Nicht nur die Musik die das Theremin erzeugt ist ein wendig spezielle sonder auch die Art wie es gespielt wird. Das Theremin wird ohne es zu berühren gespielt, indem man mit den Händen die Distanz zu zwei Antennen ändert. Dies führt zu Veränderung der Tonhöhe und Lautstärke. Dabei ist die linke Antenne für die Lautstärke und die rechte Antenne für die Tonnhöhe zuständig.

## Slide 2: Digitales Theremin
Dennis Aeschbacher
Andreas Frei

## Slide 3: analoges Theremin
Blockschaltbild
Notes: Ein Analoges Theremin ist nach diesem Blockschaltbild aufgebaut. Der obere Teil ist für die Tonhöhengenerierung zustöndig. Durch eine Handbewegung wird das Elektrische Feld des
durch den Antennenoszillator erzeugte elektrische Feld beeinflusst. Die Frequenz dieser Oszillatoren ist jedoch weit über dem hörbaren Bereich (zwischen 100 kHz bis 1 MHz). Mit Hilfe eines Mischers und einem Referenzoszillator wird die Frequenzdifferenz hörbar gemacht und danach tiefpass gefiltert.

## Slide 4: «Unser Theremin nach P6»

## Slide 5: Funktionen
Automatische Kalibration
Glissando-Effekt
Anzeige des Tons
Notes: Der Referenzoszillator wurde wie schon erwähnt digital mithilfe des Cordic Algorithmus realisiert.
-Cordic ist ein iterativer Algorithmus zur berechnung diverser Mathematischer Funktionen, welche fast nur mit additionen und Bitshifts auskommt
-Wir haben den Cordic zur berechnung eines sinuswertes aus einem gegebenen Winkel verwendet, um so den Referenzoszillator zu implementieren
-Aus diesem Grund wurde er in zwei komponente aufgeteilt
-Der Cordic Prozessor rechts ist die implementation des Algorithmus, welcher den Sinuswert aus dem gegebenen Winkel berechnet
-Der Cordic Controller links gibt die Winkelwerte in der richtigen geschwindigkeit an um die gewünschte Frequenz zu erziehlen.
-Zudem kann die Frequenz über den Cordic Cotroller auf den analogen Oszillator abgestimmt werden, um die Tonhöhe zu kalibrieren.

## Slide 6: Kalibration
Bild für Kalibration einfügen
Bild des Display einfügen

## Slide 7: Glissando
Zwei Tonleitern
Verschiedene Geschwindigkeiten

## Slide 8: Ton Anzeige

## Slide 9: Stand

## Slide 10: Ausblick

## Slide 11: Demo

## Slide 12: Fragen?